## Slide 1: Projet FPGA: Jeu du casse-briques
Zhaoming He
Paul Baron
Sofiane Mjabri
Vue de l’écran au début de la partie
Notes: Paul

## Slide 2: Description du fonctionnement
Score
Temps restant
pour points bonus
Reset
Rechargement du niveau
Vies restantes
Choix du niveau
En jeu
Éteint en pause
Déplacement gauche
Déplacement droit
Lancer / Pause
Perdu
Gagné
Notes: Paul

## Slide 3: Plan
I - Briques et plateforme
1) Mémoire des briques
2) Gestion des niveaux
3) Déplacement de la plateforme
II - Dynamique de la balle (NIOS)
III - Affichage
1) Images
2) Implémentation
3) Fonctionnement
IV - Compléments
1) Score
2) Vie
3) Gestion de la pause
4) Son
V - Ressources
VI - Démonstration
Notes: Sofiane

## Slide 4: Etatbriques
Gestion de la vie des briques:
-Vie sur 3 bits
-Gérer la vie des briques:
decrementeurvie
-Stocker la vie des briques:
ram_bricks
Simulation de fonctionnement
en
adr
br
vie
horl
I - Briques et plateforme
Notes: Sofiane

## Slide 5: Implémentation des niveaux
Disposition des briques / Nombre de briques par niveau
Fichiers .mif de configuration des niveaux
Utilisé pour détecter la victoire
I - Briques et plateforme
Notes: Paul

## Slide 6: Déplacement de la plateforme
Logique de gestion du reset de la plateforme
  Si reset / chargement de niveau
  Si perdu, mais encore des vies
Autorise un seul déplacement de la plateforme par image
Position horizontale en pixels
Compteur en VHDL
Incrémenté de 4 lorsque le bouton droit est appuyé
Décrémenté de 4 lorsque le bouton gauche est appuyé
Reste dans la limite [0, 520]
(640 – largeur_plateforme)
Initialisé / Reset au milieu (260)
I - Briques et plateforme
Notes: Paul

## Slide 7: Niosballe
Mouvement de la balle pixel par pixel à vitesse [Vx, Vy] donnée
Détection d’une brique
Gestion du rebond (modification des vitesses)
Calcul de l’adresse de la brique
Rôle:
Gestion du mouvement de la balle et des collisions avec les briques et la plateforme
Envoi signal en_nios = 1
Envoi de l’adresse
Lecture de br_morte
Envoi signal en_nios = 0
II – Dynamique de la balle (NIOS)
Notes: Sofiane

## Slide 8: Niosballe (Hardware)
II – Dynamique de la balle (NIOS)
Notes: Sofiane

## Slide 9: Niosballe (Software)
Gestion du mouvement de la balle
Rebond sur les bords de l’écran
Rebond sur la plateforme
Rebond sur les briques:
-Détection par arêtes (1)
-Détection par angles (2)
Procédure de détection d’une brique
20
Détection par arête haut gauche
II – Dynamique de la balle (NIOS)
Notes: Sofiane

## Slide 10: Images
Plateforme
Balle
Paint, Gimp2
Python (OpenCV)
Image .bmp
Quartus
Fichier mémoire .mif
ROM du FPGA
Briques
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Idée
III – Affichage
Notes: Paul

## Slide 11: Implémentation
ROMs multipléxées des images de brique
Calcule l’adresse de la ROM des briques correspondant au pixel que l’on veut afficher
Interroge EtatBriques pour obtenir la couleur de la brique
ROM de l’image de la plateforme avec enable
ROM de l’image de la balle avec enable
Calcule l’adresse de la ROM de la plateforme correspondant au pixel que l’on veut afficher
Calcule l’adresse de la ROM de la balle correspondant au pixel que l’on veut afficher
III – Affichage
III – Affichage
Notes: Paul

## Slide 12: Fonctionnement
Différence d’interface entre VGA et HDMI
Un exemple pour un ecran de resolution 640*480
{h_total, h_sync, h_start, h_end} <= {12'd799, 12'd95, 12'd141, 12'd781}
{v_total, v_sync, v_start, v_end} <= {12'd524, 12'd1, 12'd34, 12'd514}
Fréquence BCLK = 799*524*60 Hz = 25120560Hz ~= 25MHz
III – Affichage
Notes: Zhaoming

## Slide 13: Score
Le score se compose:
- d’un score proportionnel au nombre de briques tuées (+5 par brique)
d’un bonus de temps
=> Compteur_score
Seul le score de briques s’affiche pendant la partie
Bonus de temps: leds
=> Afficheur_score
IV – Compléments
Notes: Sofiane

## Slide 14: Vie
3 vies qui s’affichent sur 3 leds vertes
IV – Compléments
Notes: Sofiane

## Slide 15: Gestion de la pause
Mise en pause lorsque :
  Démarrage
  Perdu mais encore des vies
  Bouton
Fin de la partie lorsque :
  Gagné
  Perdu et aucune vie restante
IV – Compléments
Notes: Paul

## Slide 16: IP Audio
L’ interface se compose de 4 entrées principales: mclk, bclk, PBDAT et PBLRC
En général, mclk suit la loi:
Fréquence_mclk = 256*Fréquence_LRC
Fréquence_bclk = 32*Fréquence_LRC
Extraire les Data d’une musique
d’un fichier mif.
IV – Compléments
Notes: Zhaoming

## Slide 17
V – Ressources
Notes: Zhaoming

## Slide 18
Score
Temps restant
pour points bonus
Reset
Rechargement du niveau
Vies restantes
Choix du niveau
En jeu
Éteint en pause
Déplacement gauche
Déplacement droit
Lancer / Pause
Perdu
Gagné
Plateforme
Balle
Briques
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
VI – Démonstration
Notes: Zhaoming

## Slide 19: Merci de votre attention !
Notes: Zhaoming